## Slide 1
第三章 企业产品质量统计及质量控制

## Slide 2: 第一节 企业产品质量及其标准
一、质量与质量管理
（一）质量的概念
质量的指产品、过程或服务满足规定要求的特征和特性的总和。由于企业经营活动成果表现为实物和劳务两种，因此，从广义上讲，质量包括了产品质量、服务质量和工作质量三方面。从狭义上讲，质量仅指产品质量。质量具有经济性、广义性、时效性和相对性等特点。

## Slide 3
（二）质量管理
质量管理的内容首要是确定质量方针和质量目标，明确质量职责，然后，通过质量策划、质量控制（对内）和质量保证（对外）以及质量改进，实现既定的质量方针和质量目标。
质量管理的发展经历了四个基本阶段，即传统的质量管理阶段、以工业检验为主的质量管理阶段、统计质量管理阶段和现代质量管理阶段。其中，统计质量管理阶段在企业质量管理中起到了举足轻重的作用，同时为现代质量管理的繁荣和发展奠定了良好的基础。

## Slide 4
二、产品质量及其标准
（一）产品质量
产品质量是指产品适应社会生产和生活消费需要而具备的特性，它是产品使用价值的具体体现。它包括产品内在质量和外观质量两方面。
1.产品内在质量
产品内在质量指产品的内在属性，包括性能、寿命、可靠性、安全性、经济性五个方面。

## Slide 5
2.产品外观质量
产品的外观质量指产品的外部属性，包括产品的光洁度，造型，色泽，包装等，如自行车的造型、色彩、光洁度等。
（二）产品质量标准
1.国际标准,是指某些国际组织,如国际标准化组织(ISO)、国际电工委员会（IEC）等规定的质量标准，也可以是否某些有较大影响的公司规定的并被国妹组织所承认的质量标准。

## Slide 6
2.国家标准，是在全国范围内统一使用的产品质量标准，主要针对某些重要产品而制定的。
3.部颁布标准(行业标准)，是指在全国的某一行业风统一使用的产品质量标准。
4.企业标准，是企业自主制定，并以上级主管冲毁门或标准局审批发一使用的标准。
把产品实际达到的质量水平与规定的质量标准进行比较，凡是符合或超过标准的产品称为合格品，不符合质量标准的称为不全格品。合格品中按其符事质量标准的程度不同，又分为一等品、二等品等等。不合格品中包括次品和废品。

## Slide 7
第二节 企业产品质量统计 一、企业产品质量统计的基本概念
（一）单位产品、不合格和不合格品
1.单位产品
单位产品是为实施抽样检验的需要而划分的基本产品单位。
2.缺陷与不合格、不合格品
缺陷是指单位产品未满足预期或规定用途有关的要求。
不合格是指在抽样检验中,单位产品的任何一个质量特性不符合规定要求。根据质量特性的重要性或不符合的程度，不合格分为：
A类不合格：单位产品的极重要质量特性不符合规定或单位产品的质量特性严重不符合规定。

## Slide 8
B类不合格：单位产品的重要特性不符合规定，或单位产品的质量特性严重不符合规定。
C类不合格：单位产品的重要特性不符合规定，或单位产品的质量特性轻微不符合合规定。
有一个或一个以上的不合格的单位产品，称为不合格品。通常分为：
A类不合格品：有一个或一个以上的A类不合格，也可能有B类和C类不合格的单位产品。
B类不合格品：有一个或一个以上B类不合格，也可能有C类不合格,但没有A类不合格的单位产品。
C类不合格品：有一个或一个以上C类不合格，但没有A类、B类不合格的单位产品。

## Slide 9
(二)计量数据和计数数据
1.计量数据
凡是可以连续取值的，或者说是可以用测量工具具体测量出小数点以下数值的这类数据，就叫做计量数据。
2.计数数据
凡是不能连续取值的，或者说是用测量工具也得不到小精心策划点以下的数据，而只能得到0或1、2、3…..等自然数的这类数据，就叫做计数数据。通常计数数据可分为计件数据和计点数据。计件数据是指按件计数的数据，如不合格品数、彩色电视机台数、质量检测项目数等。计点数据是指按缺陷点（项）计数的数据，如疵点数、砂眼数、气昂昂泡数等等。计件数据通常服从二项分布，计点数据服从泊松分布。

## Slide 10
二、产品质量统计指标
反映实物产品本身质量的统计指标，通常有下列几种：
1．产品平均技术性能和含量

## Slide 11
或：
例如：

## Slide 12
2．产品综合质量分数
3．产品质量等级
（1）产品等级。
（2）产品等级率（品级率）。它是在合格产量中，某个等级的产品所占比重。

## Slide 13
机械加工综合废品率的例题以第二章中企业产品劳动产量讲过的例题来说明其计算方法。
下表是计算过劳动产量的例题。

## Slide 14
产品等级 | 产量（万吨） |  | 等级率% | 
 | 一月 | 二月 | 一月 | 二月
一等品 | 20.0 | 30.5 | 40.0 | 43.6
二等品 | 20.0 | 19.0 | 40.0 | 27.1
三等品 | 10.0 | 20.5 | 20.0 | 29.3
合计 | 50.0 | 70.0 | 100.0 | 100.0
表中的一等品和三等品率都有上升，而二等品率下降，难以说明产品质量总水平是如何变化的。可以计算平均等级指标；
（3）产品平均等级

## Slide 15
工序 | 工序定额 分 | 累计工时定额 （分） | 加工件数（件） |  |  | 工时（分钟） |  | 
 |  |  | 合计 | 合格品 | 废品 | 合计 | 废品 | 
 |  |  |  |  |  |  | 直接 | 间接
1 | 5 | 5 | 100 | 98 | 2 | 490 | 10 | 
2 | 6 | 11 | 98 | 93 | 5 | 558 | 30 | 25
3 | 8 | 19 | 93 | 90 | 3 | 720 | 24 | 33
班组 | 19 | - | 100 | 90 | 10 | 1710 | 64 | 58

## Slide 16
工序 | 工序定额 分 | 累计工时定额 （分） | 加工件数（件） |  |  |  |  |  |  | 工时（分钟） |  |  |  | 
 |  |  | 合 计 | 合 格 品 | 废 品 合计 | 内 废 | 外废 | 料废 | 其它废 | 合 计 |  |  |  | 
 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 内 废 | 外废 | 料废 | 其它废
1 | 5 | 5 | 100 | 98 | 2 | 2 |  |  |  | 490 | 10 |  |  | 
2 | 6 | 11 | 98 | 93 | 5 | 3 |  | 2 |  | 558 | 33 |  | 22 | 
3 | 8 | 19 | 93 | 90 | 3 | 1 |  |  | 2 | 720 | 19 |  |  | 38
班组 | 19 | - | 100 | 90 | 10 | 6 |  | 2 | 2 | 1710 | 62 |  | 22 | 38

## Slide 18: 第三节 产品质量的统计过程控制
本节学习要求：
1、掌握统计控制过程的理论依据，了解企业实施统计过程控制的步骤。
2、掌握统计过程图的原理，了解控制图的种类。
3、掌握控制图的判定规则。
4、能够熟练的作统计控制图和判断生产过程是否异常.

## Slide 19: 一、统计过程控制概述
统计过程控制简称SPC（Statistical Process Control）。是美国贝尔实验室休哈特在20世纪二、三年代所创立的理论。 SPC主要是指应用统计分析技术对生产过程进行实时监控，科学的区分出生产过程中产品质量的随机波动与异常波动，从而对生产过程的异常趋势提出预警，以便生产管理人员及时采取措施，消除异常，恢复过程的稳定，从而达到提高和控制质量的目的。

## Slide 20: （一）统计过程控制的理论依据
在生产过程中，即使各种条件相同，但生产出来一批产品的质量特性数据却并不完全相同，总是存在差异，即存在波动性。
波动分为两种：
1、正常波动。正常波动是随机原因（也称普通原因）引起的产品质量波动。它对产品质量影响较小，在技术上难以消除，在经济上也不值得消除。仅有正常波动的生产过程称为过程处于统计控制状态，简称为受控状态或稳定状态。

## Slide 21
2、异常波动。异常波动是由系统原因（也称特殊原因或可查明的原因）引起的产品质量波动。它对产品质量影响很大，但能够采取措施避免和消除。把有异常波动的生产过程称为过程处于非统计控制状态，简称为失控状态或不稳定状态。
过程控制的目的就是消除、避免异常波动，使过程处于正常波动状态。它是由人、机器、材料、方法、环境和测量（测量设备、试验手段和测量方法）等基本因素的波动影响所致。

## Slide 22: （二）企业实施统计过程控制的步骤
1、建立强有力的质量管理组织体系，建立推进网络。
2、制订推行计划。
3、人员培训。
4、选择需要控制的质量特性，即质量指标。
5、收集数据
6、建立稳定的生产线。
7、完善质量制度，规定员工在SPC方面的行为规范。
8、公布推行结果。

## Slide 23: 二、统计过程控制图
（一）控制图原理
控制图由正态分布演变而来.正态分布可用两个参数即均值μ和标准差 σ来决定.正态分布有一个结论对质量控制很重要,即无论均值μ和标准差σ取何值,产品质量特性值落在μ±3 σ之间的概率99.73%,落在μ±3 σ之外的概率为0.27%,而超过一侧,即大于μ+3 σ或小于μ-3 σ的概率为0.27%/2=0.135%,(见下图).休哈特根据这一事实提出了控制图.

## Slide 24
UCL （Upper Central Limit） 管制上限
CL （Central Line） 中心线
LCL （Lower Central Limit） 管制下限

## Slide 25: （二）控制图的种类
1、根据用途不同，控制图课分为分析控制图和管理控制图
（1）分析控制图的作用是分析过程是否处于稳态，分析过程的工序能力是否满足技术要求。
（2） 管理控制图的作用是确保生产过程处于稳定的状态。
2、根据国际GB4091，按照控制对象的不同，常规休哈特控制图大致可分为计量值控制图、计件值控制图、计点值控制图三类。

## Slide 26
（1）计量控制：单值控制图（x控制图）、平均值控制图（ 控制图）、极差控制图（R控制图）、中位数极差控制图（ -R控制图）
（2）计件控制：不合格数控制图（Pn控制图）、不合格率控制图（P控制图）
（3）计点控制：缺陷数控制图（C控制图）、单位缺陷控制图（μ控制图）

## Slide 27
SPC统计过程控制教程
控制图系数表
系数
d
2
1/d
2
d
3
m
3
A
2
A
3
m
3
A
2
D
3
D
4
A
10
C
2
C
4
1/C
4
C
5
E
2
B
3
B
4
B
7
B
8
A
9
2
1.128
0.8862
0.893
1.000
1.880
2.659
1.880
3.267
2.00
0.564
0.7079
1.2533
0.4262
2.660
3.267
2.603
2.695
3
1.693
0.5908
0.888
1.160
1.023
1.954
1.187
2.579
1.20
0.724
0.8862
1.1284
0.3783
1.772
2.568
2.281
1.826
4
2.059
0.4857
0.880
1.192
0.729
1.628
0.796
2.282
1.00
0.798
0.9213
1.0854
0.3367
1.457
2.266
2.096
1.522
5
2.326
0.4299
0.864
1.198
0.577
1.427
0.691
2.115
0.80
0.841
0.9400
1.0638
0.3051
1.290
2.089
0.026
1.974
1.363
6
2.534
0.3946
0.848
1.135
0.483
1.287
0.549
2.004
0.70
0.869
0.9515
1.0510
0.2808
1.184
0.030
1.970
0.115
1.885
1.263
7
2.704
0.3698
0.833
1.214
0.419
1.182
0.509
0.076
1.924
0.66
0.888
0.9594
1.0423
0.2611
1.109
0.118
1.882
0.183
1.817
1.195
8
2.847
0.3512
0.82
1.160
0.373
1.099
0.432
0.136
1.864
0.61
0.903
0.9650
1.0363
0.2453
1.054
0.185
1.815
0.237
1.763
1.143
9
2.970
0.3367
0.808
1.223
0.337
1.032
0.412
0.184
1.816
0.58
0.914
0.9693
1.0317
0.2318
1.01
0.239
1.761
0.283
1.717
1.104
10
3.078
0.3248
0.797
1.177
0.308
0.973
0.363
0.223
1.777
0.55
0.923
0.9727
1.0281
0.2202
0.975
0.284
1.716
0.321
1.629
1.072
n
以上数据是根据3σ控制原理，运用数理推论而得到的系数，你只需会查表即可。

## Slide 28
三类控制图的特点和适用场合
控制图的种类与适用场合
类别
名称
控制图符号
特点
适用场合
计量
均值-极差控制图
x-R
最常用，判断工序是否正常的效
果好，计算R值的工作量小。
适用于产品批量大且生产正
常、稳定的工序。
值控
均值-标准差控制图
x-s
常用，判断工序是否正常的效果
最好，但计算s值的工作量大。
适用于产品批量大且生产正
常、稳定的工序。
中位数-极差控制图
-R
计算简便，但效果较差。
适用于产品批量大且生产正
常、稳定的工序。
制图
单值-移动极差控制
图
X-Rs
简便省事，能及时判别工序是否
处于稳定状态。缺点是不易发现
工序分布中心的变化。
因各种原因（时间或费用）
每次只能得到一个数据或尽
快发现并消除异常因素。
计件
值控
制图
不合格品数控制图
pn
较常用，计算简洁，作业人员易
于掌握。样本含量较大。
样本含量相等。
不合格品率控制图
p
样本取样量大，且计算量大，控制曲
线凹凸不平。
样本含量可以不等。
缺陷数控制图
c
较常用，计算简洁，作业人员易
于掌握。要求样本量大。
样本含量相等。
计点
值
单位缺陷数控制图
u
计算量大，控制曲线凹凸不平。
样本含量可以不等。

## Slide 29: （三）控制图的判定规则
企业利用控制图的主要目的就是判断过程是否稳定.为此,企业需要制定判定的准则.休哈特控制图的设计思想是先确定第Ⅰ类错误的概率α,再根据第Ⅱ类类错误的概率β的大小来考虑是否需要采取必要的措施.通常α取1%,5%,10%.为了增加使用者的信心,休哈特将α取得特别小,小到2.7‰～ 3 ‰.这样, α小, β就大,为了减少第Ⅱ类错误,对于控制图中的界内点增添了第Ⅱ类判异标准,即”界内点排列不随机判异”.
1 、判定稳态准则
2、判定异常准则

## Slide 30
生产过程处于控制状态的两个条件：
点子没有出界（连续25点以上/连续35点中有1点/连续100点中不多于2点）且点排列正常。
控制图的观察分析
下控制线LCL
上控制线UCL
中心线CL
R图
下控制线LCL
上控制线UCL
中心线CL
X图

## Slide 31
控制图出现的异常现象
点子连续出现在中心线一侧：链（7点链/连续11点中至少有10点/14点中至少12点）
－－测量系统有变化，对R图则表明有大的散布；对X图，表明过程的均值有位移。
点的连续上升或下降
－－可能是测量系统有变化；设备故障；刀具磨损；夹具松动等
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
■
■

## Slide 32
观察三个区域的点子
连续3点中致少有2点位于区域A上（或A下）

连续5点中致少有4点位于区域B上和A上（或B下和A下）

明显多于2/3点子位于区域C
明显少于2/3点子位于区域C


这些都是异常现象。
A
A
B
B
C
C

## Slide 33: 模式检验----判别准则1
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
一个点落在A区以外

## Slide 34: 模式检验----判别准则2
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续9点落在中心线同一侧

## Slide 35: 模式检验----判别准则3
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续6点递增或递减

## Slide 36: 模式检验----判别准则4
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续14点中相邻点交替上下

## Slide 37: 模式检验----判别准则5
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续3点中有2点落在中心线同一侧的B区以外

## Slide 38: 模式检验----判别准则6
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续5点中有4点落在中心线同一侧的C区以外

## Slide 39: 模式检验----判别准则7
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续15点落在中心线两侧的C区内

## Slide 40: 模式检验----判别准则8
UCL
LCL
X
A
B
C
C
B
A
连续8点落在中心线两侧且无一点在C区内

## Slide 41: 三、统计控制图的作法和应用
以平均数控制图为例(结合例3.4)
第一步:将测得的质量特性数据分成若干组,求出每一组的平均数 和极差R。
第二步:求样本总平均数 和样本组级差的平均数。
第三步:求出平均数控制图的中心线和控制限。
第四步:在坐标系中画出中心线和上下控制限。
第五步:将样本各组的平均数描述在坐标系中,并且用折线将各点连接起来,得到控制图。

## Slide 42
SPC统计过程控制教程
制品名称
上
盖
规
格
控
制
图
X
图
σ
图
生
产
部
门
期
限
年
2
月 3
日
质量特性
长
度
最
大
值
8.5
上
限
机
器
号
码
抽
样
方
法
平
均
值
中
心
线
测量单位
mm
最
小
值
8
下
限
0.002
操
作
者
绘
图
者
时
间
合并计算
批
号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
样
X1
8.25
8.26
8.45
8.25
8.42
8.32
8.26
8.34
8.48
8.36
8.16
8.22
8.46
8.38
8.42
8.24
8.24
8.46
8.32
8.36
8.16
8.12
8.06
8.22
8.32
X2
8.36
8.38
8.42
8.24
8.46
8.42
8.32
8.22
8.42
8.36
8.32
8.46
8.06
8.16
8.28
8.42
8.48
8.34
8.26
8.16
8.24
8.06
8.24
8.32
8.48
测
X3
8.38
8.32
8.42
8.44
8.42
8.35
8.37
8.43
8.46
8.34
8.42
8.41
8.23
8.35
8.41
8.29
8.36
8.32
8.38
8.44
8.34
8.26
8.13
8.32
8.41
定
X4
8.34
8.26
8.24
8.34
8.48
8.42
8.19
8.28
8.34
8.29
8.34
8.28
8.36
8.46
8.37
8.26
8.34
8.34
8.42
8.34
8.42
8.16
8.34
8.25
8.29
值
X5
8.1
8.2
8.32
8.26
8.34
8.42
8.32
8.41
8.34
8.36
8.26
8.24
8.03
8.14
8.41
8.39
8.06
8.46
8.21
8.34
8.43
8.26
8.18
8.26
8.36
X
8.29
8.28
8.37
8.31
8.42
8.39
8.29
8.34
8.41
8.34
8.3
8.32
8.23
8.3
8.38
8.32
8.3
8.38
8.32
8.33
8.32
8.17
8.19
8.27
8.37
S
0.12
0.07
0.09
0.08
0.05
0.05
0.07
0.09
0.07
0.03
0.1
0.11
0.19
0.14
0.06
0.08
0.16
0.07
0.09
0.1
0.12
0.09
0.11
0.04
0.08
分析
X-
S
常用记录表格
一车间
SB2
张三
李四
每批抽
5
件
x
=207.93/25=8.32
S
=2.23/25=0.089
控制界限计算：
=8.19
UCL
S
=B
8
S
=
1.974*0.089
=
0.176
LCL
s
=
B
7
S
=
0.026*0.
089
=0.002
X
控
制
图
S
控
制
图
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
UCLx=8.45
CLx=8.32
LCLx=8.19
0
0.05
0.1
0.15
0.2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
UCLσ=0.176
CLσ=0.089
LCLσ=0.002
8.45
8.19
8.32
0.089
0.176
UCLx=X+A
3
S
=8.32+1.427*0.089
=8.45
LCLx=X-A
3
S
=
8.32-.427*0.089
品