## Slide 1: 第四章 正 交 设 计
(1)多因子试验与正交表
(2)无交互作用情况下的正交设计
(3)有交互作用情况下的正交设计
(4)有重复试验情况下的数据分析
(5)水平数不等情况下的试验设计
(6)裂区法
(7)多指标的数据分析

## Slide 2: 多因子试验与正交表
多因子试验问题
在实际问题中,影响指标的因子往往有很多个,要考察它们就要涉及多因子的试验设计问题。多因子试验遇到的最大困难是试验次数太多,有时让人无法忍受。如果有十个因子对指标有影响,每个因子取两个水平进行比较,那么就有210=1024个不同的水平组合,每个水平组合就是一个试验条件,这里需要对1024个试验条件进行比较,假定每个因子取三个水平的话,那么就有310=59049个不同的试验条件需要进行比较,这在实际中是不可行的,因此我们只能从中选择一部分进行试验。

## Slide 3
为了减少试验次数,传统采用“单因子轮换法”,即逐个改变因子的水平,而将其他因子的水平固定,找出最好的水平并将其固定,这样反复进行。它把多因子试验问题化为若干个单因子试验问题。但在每个单因子试验中选出的最好水平其组合不一定是全局最好的水平组合。下面的例子可帮助我们认识这个问题。
例4.1.1 在某化工生产中要考察反应温度(A)与反应时间(B)对产品收率的影响,这两个因子各取三个水平,希望找出使收率最高的条件。

## Slide 4: 交互作用
一个因子的水平好坏或好坏的程度受另一因子水平制约的情况,称为因子A与B的交互作用,记为A×B或AB。
因子间的交互作用随着因子个数的增加而增加。如四个因子A,B,C,D间的交互作用有以下几类:
二级交互作用有6个:AB,AC,AD,BC,BD,CD
三级交互作用有4个:ABC,ABD,ACD,BCD
四级交互作用1个:ABCD

## Slide 5: 正交表
正交表可以按其水平数分类,若记正交表为Ln(qp),则称其为q水平的正交表。譬如:
• 二水平正交表:L4(23)、L8(27)、L16(215)、L12(211)等;
• 三水平正交表:L9(34) 、L27(313) 、L18(37)等;
• 四水平正交表:L16(45)等;
• 五水平正交表:L25(56)等;
• 混合水平正交表:L18(2×37)等。

## Slide 6
一类正交表的行数n、列数p、水平数q之间有如下两个关系:
它们被称为完全正交表.
另外一类正交表,上述两个关系中至少有一个不成立,譬如L18(37)、L12(211)等,一般不能考察因子间的交互作用,但是在某些场合也常被使用。

## Slide 7: 无交互作用情况下的正交设计
用正交表进行整体设计
例4.2.1 某化工厂希望寻找提高产品转化率的工艺条件。在安排试验时,一般应考虑如下几步:
1明确试验目的 ， 2明确试验指标 ，
3确定因子与水平， 4选用合适的正交表,进行表头设计 ；
5列出试验计划； 6进行试验和记录试验结果
7数据分析

## Slide 8: 数据的直观分析
一、综合可比性
二、用极差分析各因子对指标影响程度的大小
三、水平均值图
综上所述,利用直观分析法可以得到如下结论:
1.获得最佳或满意的水平组合
2.区分因子的主次

## Slide 9: 数据的方差分析
一、统计模型
二、总平方和分解
三、各因子的平方和
四、F检验
五、计算
六、方差分析表
七、最佳水平组合均值的估计
八、验证试验

## Slide 10: 贡献率分析
从表中可知,因子A最重要,它的水平变化引起的数据波动在总的平方和中占了60.97%,其次是因子C,而因子B的水平变化引起的数据波动与误差引起的数据波动的贡献率差不多,所以因子B可以认为不重要。

## Slide 11: 有交互作用情况下的正交设计
例4.3.1 为提高某种农药的收率,需要进行试验,具体考虑如下:
1.明确试验目的 在本例中试验目的是提高农药的收率。
2.明确试验指标 在本例中用收率来表示,收率越高表示该水平组合越好。
3.确定试验中所考虑的因子与水平,并确定可能存在并要考察的交互作用
4.选用合适的正交表,进行表头设计5.列出试验计划

## Slide 12: 数据的方差分析
具有交互作用的模型可以表示为:
各 相互独立同分布

## Slide 13: 平方和分解
首先把诸试验结果yijkl按正交表的行号重新编号,记为y1,y2,…,yn,其中
y1=y1111 y2=y1122 … y8=y2222
正交表L8(27)上8个数据的总平方和为
ST=(yi- )2 fT=8-1=7
根据正交表的特性,它可以分解为诸列平方和之和,即
ST=S1+S2+…+S7
fT=f1+f2+…+f7

## Slide 14: 最佳水平组合的选择
从该表可知,因子A与B的搭配以A2B1为好。
因子D不显著,其水平可任取。
综上可知最佳水平组合是A2B1C2,即反应温度为80℃,反应时间为2.5小时,两种原料的配比为1.2/1。对因子D来讲,真空度在50~60kPa间都可以,取60可节约时间。

## Slide 15: 最佳水平组合下指标均值的估计
一、点估计
二、区间估计
三、一点补充

## Slide 16: 避免混杂现象——表头设计的一个原则
在进行表头设计时,若一列上出现两个因子,或两个交互作用,或一个因子与一个交互作用时,称为混杂现象,简称“混杂”。当混杂现象所在列显著时,很难识别是哪个因子(或交互作用)是显著的。所以在表头设计时要尽量避免混杂现象的出现,这是表头设计的一个重要原则。
例4.3.2 给出下列试验的表头设计:
(1)A、B、C、D为二水平因子,且要考察交互作用A×B、A×C;
(2)A、B、C、D为二水平因子,且要考察交互作用A×B、C×D。

## Slide 17: 有重复试验情况下的数据分析
重复是科学试验中必须的,很多重要的试验都要重复多次,以考察其真实性。在多因子试验场合进行重复试验还可用来考察统计模型的真实性,这里所指的重复试验是指在同一水平组合下进行若干次试验。在这种情况下,试验设计并没有变化,仍按无重复试验时进行,但数据分析有一些变化。下面通过一个例子来叙述这种情况下的数据分析。

## Slide 18: 总平方和分解
在本例中我们获得的nm个数据是有差异的,它们间的差异可用总平方和ST度量:

## Slide 19: 对模型的检验
一、模型是否正确
二、那些交互作用是显著的
三、列出方差分析表,对因子与交互作用的显 著性进行检验
四、几点补述

## Slide 20: 最佳水平组合的选择
从方差分析结果可知,因子B与交互作用A×B对锥度值有显著影响。因为交互作用显著,因而为使锥度最小,只要选出因子A与B的水平搭配中最小值就可以了。先从表4.4.2计算得如表4.4.5的搭配表。

## Slide 21: 水平数不等情况下的试验设计
当在试验中所考察的因子的水平数不等时,利用正交表进行试验设计有多种方法,其中有的设计方法仍然保持正交性,有的失去正交性,这里通过若干个例子介绍几种设计方法与相应的数据分析方法。

## Slide 22: 混合水平正交表
L18(2×37)是一张不完全的混合水平正交表,因为表的自由度不等于各列自由度之和。该表在参数设计中经常被使用。它具有如下特点:
(1)此表至多可以用来考察一个二水平因子与七个三水平因子;
(2)可以用来考察置于第一列的二水平因子(譬如因子A)与置于第二列的三水平因子(譬如因B)的交互作用,但是该交互列不在表中,此时交互作用的平方和可用下式计算:
SA×B=ST-(S1+S2+…+S8)

## Slide 23
此外,该表不能考察其它列间的交互作用;
(3)可以将它的第1、2列并列后改造为L18(6×36),因为第1、2列共有6个数对,可以对应6个水平,其交互列不在表中,所以不需去掉其它列,改造后的表是一张完全正交表,此时表的自由度恰好等于各列自由度之和。

## Slide 24: 直接选用混合水平正交表
例4.5.1 在某种化油器设计中希望寻找一种结构,使在不同天气条件下均具有较小的比油耗。
例4.5.2 在聚氨酯合成橡胶的试验中,要考察四个因子A、B、C、D对抗张强度的影响,其中因子A取四水平,因子B、C、D取二水平,同时根据专业知识还需考察交互作用A×B与A×C。

## Slide 25: 拟水平法
当用q水平正交表安排试验时,如果存在水平数小于q的因子时可以采用拟水平法进行试验设计,注意此时的设计不再是正交的。常用的是在三水平正交表中安排少量二水平因子。
例4.5.3 在一个三甲酯合成试验中,需要考察一个二水平因子A及两个三水平因子B、C对三甲酯转化率的影响。

## Slide 26: 组合法
如果在一个试验中采用q水平正交表安排试验,而考察的因子除有q水平的因子外,还有水平数小于q的两个因子,且这两个因子间无交互作用,它们的自由度之和又恰好是q-1,那么可以采用组合法来安排试验。
例4.5.4 探索塑料聚丙烯的改性配方,以提高其韧性。现考察四个因子A、B、C、D对其韧性的影响,其中A、B为二水平因子,C、D为三水平因子,各因子间无交互作用。

## Slide 27: 赋闲列法
赋闲列法是在一张q水平正交表上安排若干个水平数不等的因子的一种方法,这里仅介绍在二水平正交表中同时安排若干个二水平与三水平因子的方法。

## Slide 28: 裂区法
在比较复杂的试验中,往往要通过几个工序才能获得试验结果,这些工序重复的难易程度不同,而试验中所考察的因子又分别属于不同的工序。对这类试验进行设计时,可以按重复的难易程度将因子分为一次因子、二次因子、三次因子等,尽量使重复难的工序少做试验,而使重复容易的工序多做试验。这就是裂区法的基本想法。

## Slide 29: 试验设计
一、因子与水平
二、将因子分次
三、表头设计
四、试验计划

## Slide 30: 方差分析
一、统计模型
二、平方和分解
三、因子与交互作用的平方和
四、误差平方和
五、F比

## Slide 31: 多指标的数据分析
在不少实际问题中,衡量一个水平组合好坏的指标可能不只一个,这就是多指标的试验问题。譬如衡量一个橡胶胶料配方的指标就有抗张力、伸长率、硬度等8个性能。
多指标问题的复杂性表现在指标之间可能出现相互矛盾的现象,对一个指标好的某水平组合对另一个指标来讲可能是不好的,因此通常意义下的“最优”水平组合可能就不存在,从而我们只能在平衡中寻找一个较为满意的方案。此外由于某些情况下指标间的矛盾性,又带来了方案间的不可比较性,从而使寻找满意方案也会遇到一些困难。

## Slide 32: 综合平衡法
这是一种先对每一指标分别进行分析,找出若干个较满意的水平组合,再由实际工作者进行综合,给出一个或几个较为满意的水平组合的方法。这里重要的是与实际问题相结合。
例4.7.1 在爆炸成形工艺试验中考察四个三水平因子
例4.7.2 在荧光屏涂料试验中考察11个二水平因子A、B、C、D、E、F、G、H、I、J、K,用L16(215)安排试验,

## Slide 33: 综合评分法
将一个水平组合下的多个指标综合成为一个指标,称该指标为综合指标。综合指标通常为各指标的加权和,而每一指标的权重要根据实际问题来确定,没有统一的方法。下面给出一个例子。
例4.7.3 在以往白地霉核酸生产中得率偏低,成本高,希望通过试验寻找好的工艺条件以提高含量。在该试验中考察四个三水平因子: