## Slide 1: 第六章 参 数 设 计
(1)参数设计的基本思想
(2)稳健设计
(3)灵敏度设计
(4)综合噪声因子
(5)动态特性的参数设计

## Slide 2: 产品开发的三个阶段
1.系统设计:它是由专业技术人员利用专业知识和工程学原理对具有某种功能的产品给出基本结构。
2.参数设计:在给定基本结构后,系统中各参数如何确定,使得产品性能指标既能达到目标值,又使它在各种环境下波动小,稳定性好。
3.容差设计:它是用来确定参数的最佳公差。

## Slide 3: 从损失函数看质量
1.田口认为“产品的质量就是该产品给社会带来的损失”。此种损失愈小,质量愈高,从而购买者愈多,厂家的利润也会愈丰厚。
2.损失可用损失函数来度量。一般说来,要量化损失并非易事,因为同样的产品可以被不同的人、在不同的环境下以不同的方式使用,很难对损失给出准确的评估,若把评估限于产品设计和制造给顾客带来的损失,那就简单得多了。

## Slide 4: 减少平均损失的两步法
第一步致力于减少波动,把y的标准差σ减下来,使产品质量较为稳定。这一步常称为稳健设计。
第二步致力于减少偏差δ,使y的均值E(y)向目标值m靠拢。这一步称为灵敏度设计。

## Slide 5: 稳健设计
例6.2.1 电源电路设计 要设计一个电源电路,它能把交流电110V变为直流电115V。工程中已有成熟的电路可使用,但其中有两个电子元器件的参数有待确定,一个是电阻(记为因子A)的阻值(单位:欧姆),另一个是晶体管的电流放大倍数(记为因子B),为了寻找合适的参数搭配,特对因子A与B各选五个水平,并安排11次试验,其因子水平与试验结果列于表6.2.1上

## Slide 6: 明确参数设计问题
对系统设计部分要有全面的了解,特别对其功能和质量特性要有清楚的认识,要选好质量特性y,找出影响质量特性y的因子,要了解y与这些因子的函数关系能否确定。若能确定,则写出函数关系;若不能确定,能否确定因子水平的变化对y的影响趋势,哪怕是部分因子也好。最后还要明确y的测量系统,使其能准确和精确地测量y的值。

## Slide 7: 区分可控因子与噪声因子
一、可控因子 在生产中水平可由试验者选择或控制的因子称为可控因子。
二、噪声因子 在生产中水平不宜被试验者控制、或很难控制、或要化昂贵的代价才能控制的因子称为噪声因子。
1.外部噪声
2.零件间噪声
3.内部噪声

## Slide 8: 内外表设计
把诸可控因子放在一张正交表(或其他设计表)上,此表称为内表(如表6.2.1)。把诸噪声因子放在另一张正交表(或其他设计表)上,此表称为外表。
内表中每一个试验点(可控因子水平组合)各对应一张外表。

## Slide 9: 信噪比
望目特性的信噪比的定义为:
望小特性的信噪比
望大特性下信噪比的公式如下:

## Slide 10: 进行统计分析
一、每张外表上的数据算出一个信噪比η
二、算得的诸信噪比ηi对号放入内表,按正交设计法进行统计分析:直观分析或方差分析,从中获得一些推断

## Slide 11: 验证试验
从统计分析所获得的一些推断需要通过试验验证其准确性与可重复性。若验证试验的结果与预期相符,则可采用统计分析的结果。若与预期不符,则需要寻找原因,采取补救措施。失败的可能原因有:
1.质量特性选择不当。
2.少数可控因子间的交互作用不应忽略,致使可加模型失效。
3.信噪比失灵,要寻求更适宜的波动指标。
4.诸yij的测量有误。
5.统计分析中的计算有误。

## Slide 12
综上所述,稳健设计的工作步骤可按下列框图进行

## Slide 13: 什么是灵敏度设计
灵敏度设计的基本宗旨是在基本不增加波动的场合下设法把均值调节到目标值。
例6.3.1 大规模集成电路(在1平方公分的晶粒面积上有超过25万个电晶体)的制造大约有150道工序,复晶矽的沉积工序大约在制造过程的一半地方,所以当晶片进入这道工序时已有相当的附加价值了。这道工序是用一个降压反应器把复晶矽沉积在晶片上,要求沉积在晶片上的复晶矽不仅要均匀,而且厚度要达到目标值3600(1 =10-10米)。

## Slide 14: 灵敏度设计与分析的要点
1.确定灵敏度
2.对灵敏度作统计分析
先计算内表上每列各水平的灵敏度之和,接着计算各列的偏差平方和及总的偏差平方和,最后进行方差分析,确定显著因子。
3.可控因子分类
对可控因子进行分类,选出调节因子。
4.调节因子的使用

## Slide 15: 综合噪声因子
综合噪声因子是由若干个噪声因子综合而成的,不管噪声因子有多少个,也不管每个噪声因子取多少个水平,其综合噪声因子常取两个水平,这两个水平是:
N1:负侧最坏水平,它是使产品性能指标y取最小值的各个噪声因子水平的组合。
N2:正侧最坏水平,它是使产品性能指标y取最大值的各个噪声因子水平的组合。
有时综合噪声因子还取第三个水平,它是介于N1与N2之间的中间水平,记为N0。

## Slide 16: 动态特性的参数设计
田口把前面讨论的望目特性的参数设计称为“静态特性的参数设计”,其中“静态”是指“目标值固定不变”。田口把目标值可按人们的意志改变的参数设计称为“动态特性的参数设计”。显然,动态特性的参数设计更为一般,应用更为广泛。有了静态特性参数设计的基础,我们就可转入讨论动态特性的参数设计

## Slide 17: 动态特性
在望目特性的参数设计问题中,目标值是固定不变的。但实际中有很多产品不仅有目标值,而且目标值可随着人们的需要而改变。简言之,一个产品有多个目标值,以适应人们的各种需要,此种产品的质量特性称为动态特性。

## Slide 18: 信号因子
动态特性与静态特性的差别在于其系统中多了一个信号。由于信号是按人们意志而改变的,所以把这种信号看作一个变量是妥当的,并把它称为信号因子。凡是动态特性都有信号因子相伴。静态特性(望目特性、望小特性、望大特性等)就不需要信号因子。

## Slide 19: 动态特性参数设计的要求
动态特性参数设计的要求就是对诸可控因子C选定一个最佳的水平组合C0,使得
(1)y的波动(用σ2表示)尽量地小;
(2)对信号因子M的任一水平(如为Mi),总能使f(C0,Mi)稳定于对应的目标值mi。当M的水平变化时,无需改变可控因子的水平仍能使y稳定于相应的目标值。
这时,若记f(M)=f(C0,M),则(6.5.2)可改写为
y=f(M)+ε (6.5.4)
也就是说,一个好的动态特性的参数设计,所选定的水平C0适用于一切可能的目标值,或是说,选定C0后,动态特性y只是信号因子的函数,即y听从信号因子M的指挥。

## Slide 20: 动态特性参数设计的试验安排
1.确定各可控因子和标示因子(假如有的话)的水平,然后把它们放在适当的正交表上,此表称为内表。
2.确定信号因子与各噪声因子的水平,然后把它们放在适当的正交表上,此表称为外表。假如得知诸噪声因子对输出特性y的影响方向,那可启用综合噪声因子,但绝不可以把信号因子也综合进去。一般是用信号因子和综合噪声因子的完全试验作为外表。
3.按内外表设计进行试验。若信号因子有m个水平,综合噪声因子有n个水平,那么,外表有mn行,若内表有k行,则内外表设计共有kmn个试验,可获得kmn个数据。

## Slide 21
4.对内表的第i个水平组合下的mn个数据分别计算动态特性信噪比ηi和灵敏度γi,其计算公式将在下一段中分几种情况给出。
5.以下计算和分析与望目特性参数设计类似,主要是
• 对η和γ分别在正交表上计算每列各水平的平均信噪比和平均灵敏度。
• 对η作方差分析,确定显著因子,确定最佳水平。
• 对γ作方差分析,确定显著因子。
• 从可控因子分类中确定调节因子(假如需要的话)。
• 利用调节因子使质量特性y稳定于要求的目标值。
• 必要时可以作各可控因子的水平效应图,帮助选水平和调节因子。

## Slide 22: 信噪比与灵敏度的计算公式
1.零点比例式:y=β M+ε
2.基准点比例式:y-=β(M-Ms)+ε
3.线性式:y=α+βM+ε
例6.5.1 为了改善一台切割机的加工性能,比较两种切割速度
A1=70(m/min) A2=90(m/min)
下的加工性能,特取切割深度M作为信号因子,其三个水平为
M1=0.1(mm) M2=0.3(mm) M3=0.5(mm)
对每种切割速度和切割深度做试验,并在6个位置(用N1,N2,…,N6表示)上测量切割量(实际切割深度)y,全部数据列在表6.5.2上。